## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
计算时延 Latency
— AI 芯片基础

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年

## Slide 3: 计算强度
How many operations must I do on some data to make it worth the cost of loading it?
So for every number load from memory, Need to do 80 Operations on it to break even.
Required Compute Intensity = = 80
2000 GFLOPs FP64
200 GBytes / sec
= 25 Giga-FP64 / sec
(FP64 = 8 bytes)

## Slide 4: 内存、带宽 >> 时延
更应该关注

## Slide 5: AX+Y 计算 DEMO
2FLOPs：multiply & add
2 Memory Loads: x[i] & y[i] (per element)
Single Operation: FMA(fused multiply-add)

## Slide 6: AX+Y 计算 DEMO
2FLOPs：multiply & add
2 Memory Loads: x[i] & y[i] (per element)
Single Operation: FMA(fused multiply-add)

## Slide 7: AX+Y 计算 DEMO

## Slide 8: 光与电的传播速度
Speed of Light = 300,000,000 M/S
Computer Clock = 3,000,000,000 Hz
所以在一个时钟周期内光的传播速度为 100mm

## Slide 9: 光与电的传播速度
Speed of Light = 300,000,000 M/S
Computer Clock = 3,000,000,000 Hz
Speed of Electricity = 60,000,000 M/S
所以在一个时钟周期电流的传播速度为 20mm

## Slide 10: 光与电的传播速度
Speed of Light = 300,000,000 M/S
Computer Clock = 3,000,000,000 Hz
Speed of Electricity = 60,000,000 M/S

## Slide 11: 处理器内部

## Slide 12: AX+Y 计算 DEMO
Intel Exon 8280
11,659 bytes can be moved in 89 ns
AXY demo move 16 byes per 89 ns latency
Memory efficiency = 0.14%
Memory Bandwidth: 131 GB/sec
Memory latency: 89 ns

## Slide 13: AX+Y 计算 DEMO
memory bus is idle 99.86% of the time

## Slide 14: AX+Y 的内存利用率
 | AMD Rome 7742 | Intel Xeon 8280 | NVIDIA A100
Memory B/W(GB/sec) | 204 | 131 | 1555
DRAM Latency(ns) | 122 | 89 | 404
Peak bytes per latency | 24,888 | 11,659 | 628,220
Memory Efficiency | 0.064% | 0.14% | 0.0025%

## Slide 15: CPU 架构图
CPU主要擅长是逻辑控制，而非计算。

## Slide 16: 引用
https://www.youtube.com/watch?v=3jHi8E5C-18
https://www.youtube.com/watch?v=-P28LKWTzrI
https://www.youtube.com/watch?v=3l10o0DYJXg

## Slide 17
Notes: 17